Приложение № 2

Образцы сведений о технических характеристиках и параметрах излучения РЭС и ВЧУ

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

(для подвижных радиоэлектронных средств – возимые, носимые)

| № п/п | Характеристика, параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Позывной сигнал опознавания |  |
| 7. | Условия эксплуатации – (возимое, носимое) |  |
| 8. | Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства, МГц |  |
| 9. | Класс излучения |  |
| 10. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства, Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт |  |
| 11. | Тип антенны |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

(для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб )

| № п/п | Характеристика, параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Позывной сигнал опознавания |  |
| 7. | Условия эксплуатации – (стационарное, возимое, носимое) |  |
| 8. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) |  |
| 9. | Рабочие частоты передачи ( приема) радиоэлектронного средства, МГц |  |
| 10. | Класс излучения |  |
| 11. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства, Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт |  |
| 12. | Тип антенны |  |
| 13. | Квалификация радиооператора любительской радиостанции |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

(для стационарных радиоэлектронных средств)

| № п/п | Характеристика, параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Позывной сигнал опознавания |  |
| 7. | Условия эксплуатации | стационарное |
| 8. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) |  |
| 9. | Географическая широта места установки, град., мин., сек. |  |
| 10. | Географическая долгота места установки, град., мин., сек. |  |
| 11. | Наименование космического аппарата (КА) и его точка стояния (град.) – для VSAT-станций при их работе через иностранные космические аппараты |  |
| 12. | Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства, МГц |  |
| 13. | Класс излучения |  |
| 14. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства, Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт |  |
| 15. | Тип антенны |  |
| 16. | Высота подвеса антенны, м |  |
| 17. | Азимут излучения, град. |  |
| 18. | Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

(для стационарных радиоэлектронных средств – ЦТВ, ЦРВ)

| № п/п | Характеристика, параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Позывной сигнал опознавания |  |
| 7. | Условия эксплуатации | стационарное |
| 8. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) |  |
| 9. | Географическая широта места установки, град., мин., сек. |  |
| 10. | Географическая долгота места установки, град., мин., сек. |  |
| 11. | Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства, МГц |  |
| 12. | Класс излучения |  |
| 13. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства, Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт |  |
| 14. | Тип антенны |  |
| 15. | Высота подвеса антенны, м |  |
| 16. | Азимут излучения, град. |  |
| 17. | Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) |  |
| 18. | Идентификационный номер радиоэлектронного средства в сети связи, передаваемый в эфир |  |
| 19. | Идентификационный номер сети связи, передаваемый в эфир (для ЦТВ) |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

(для стационарных радиоэлектронных средств подвижной радиотелефонной связи и систем беспроводного широкополосного радиодоступа)

| № п/п | Характеристика, параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Позывной сигнал опознавания |  |
| 7. | Условия эксплуатации | стационарное |
| 8. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) |  |
| 9. | Географическая широта места установки, град., мин., сек. |  |
| 10. | Географическая долгота места установки, град., мин., сек. |  |
| 11. | Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства, МГц |  |
| 12. | Класс излучения |  |
| 13. | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства, Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт |  |
| 14. | Тип антенны |  |
| 15. | Высота подвеса антенны, м |  |
| 16. | Азимут излучения, град. |  |
| 17. | Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) |  |
| 18. | Идентификационный номер радиоэлектронного средства в сети связи, передаваемый в эфир |  |
| 19. | Идентификационный номер сети связи, передаваемый в эфир |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

| Общие сведения о радиоэлектронных средствах |
| --- |
| (высокочастотных устройствах) гражданского назначения |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |

# Общие процедурные сведения

| 1. | Дата и номер решения ГКРЧ или разрешения на использование радиочастот (радиочастотных каналов) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер свидетельства об образовании позывного сигнала (если образование позывного сигнала предусмотрено законодательством Российской Федерации) |  |
| 3. | Способ получения выписки из Реестра |  |
|  |  | в электронной форме; на бумажном носителе по почте; на бумажном носителе при личном приеме |

Перечень технических характеристик и параметров излучения высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации

| № п/п | Характеристика, параметр | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип |  |
| 2. | Наименование |  |
| 3. | Заводской (серийный, учетный) номер |  |
| 4. | Год изготовления |  |
| 5. | Завод-изготовитель |  |
| 6. | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) |  |
| 7. | Полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства, МГц |  |
| 8. | Мощность высокочастотного устройства, Вт |  |

| Владелец | (должность (только для юридических лиц) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. (при ее наличии) |  |  |  |  |

«______» ___________________ 20 ___ г.

Приложение № 1 к приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.01.2015 №2

Перечень технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих средств и устройств

(с изменениями на 25 июня 2018 года)

| N п/п | Характеристика, параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | 1 |
| 2 | Наименование | 1 |
| 3 | Заводской (серийный, учетный) номер | 1 |
| 4 | Год изготовления | 2 |
| 5 | Завод-изготовитель | 2 |
| 6 | Позывной сигнал опознавания | 3 |
| 7 | Условия эксплуатации (стационарное, возимое, носимое) | 4 |
| 8 | Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса) | 5 |
| 9 | Географическая широта места установки, град., мин., сек. | 6 |
| 10 | Географическая долгота места установки, град., мин., сек. | 6 |
| 11 | Наименование космического аппарата (КА) и его точка стояния (град.) | 13 |
| 12 | Рабочие частоты передачи (приема) радиоэлектронного средства (полоса рабочих радиочастот высокочастотного устройства), МГц | 7 |
| 13 | Класс излучения | 12 |
| 14 | Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства (мощность высокочастотного устройства), Вт, либо эффективная изотропно излучаемая мощность радиоэлектронного средства, дБВт | 7 |
| 15 | Тип антенны | 4 |
| 16 | Высота подвеса антенны, м | 8 |
| 17 | Азимут излучения, град. | 8 |
| 18 | Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) | 8 |
| 19 | Идентификационный номер радиоэлектронного средства в сети связи, передаваемый в эфир | 9 |
| 20 | Идентификационный номер сети связи, передаваемый в эфир | 10 |
| 21 | Квалификация радиооператора любительской радиостанции | 11 |

Примечания:

1. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Тип и наименование приводятся в соответствии с решением Государственной комиссии по радиочастотам от 20.12.2011 N 11-13-02 "Об утверждении порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот" ;

2. приводятся при наличии указанных сведений;

3. приводится при регистрации радиоэлектронных средств, для опознавания которых в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения"  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2012 года, регистрационный N 23641) предусмотрено образование позывных сигналов;

4. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Тип антенны заполняется в соответствии с таблицей N 9 раздела N 6 главы II Инструкции по заполнению бланка формы N 1 "Тактико-технические данные радиоэлектронного средства", утвержденной решением Государственной комиссии по радиочастотам при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации от 30.11.98, протокол N 10/4;

5. приводится при регистрации высокочастотных устройств и стационарных радиоэлектронных средств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

6. приводится при регистрации высокочастотных устройств и стационарных радиоэлектронных средств в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов, либо в случае их несоответствия фактическому месту размещения радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства. При регистрации радиоэлектронного средства, в состав которого входит несколько антенных устройств, указываются координаты центральной равноудаленной от всех антенн точки;

7. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

8. приводятся при регистрации радиоэлектронных средств, в случае отсутствия указанных данных в частотно-территориальном плане, приложенном к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

9. приводится при регистрации радиоэлектронных средств базовых станций подвижной радиотелефонной связи, всех радиоэлектронных средств сетей фиксированной радиосвязи, использующих широкополосный доступ, а также цифровых телевизионных станций. При этом:

9.1. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900 (DCS-1800) приводятся идентификационные номера LAC и Cell ID в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом ETSI EN300 927 (GSM 03.03);

9.2. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS приводятся идентификационные номера LAC и Cell ID в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом UMTS;

9.3. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450 приводится идентификационный номер BaselD в десятичном виде (с указанием номера сектора) в соответствии со стандартом 3GPP2 C.S0002-C;

9.4. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ семейства стандартов IEEE 802.11, приводятся младшие 16 байт идентификационного номера SSID в шестнадцатеричном виде (или МАС-адрес) в соответствии с семейством стандартов IEEE 802.11;

9.5. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ стандарта IEEE 802.16 d/e, приводятся младшие 3 байта идентификационного номера BSID в шестнадцатеричном виде (или МАС-адрес) в соответствии со стандартом IEEE 802.16 d/e;

9.6. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE приводится идентификационный номер CI (ECI) в десятичном виде, с указанием номера сектора, в соответствии со стандартами 3GPP TS 36.300 и 3GPP TS 23.003;

9.7. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта TETRA приводятся идентификационные номера LAC и COLOUR CODE в десятичном виде в соответствии со стандартом TETRA;

9.8. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта DECT приводятся класс сети (a/b/с) и идентификационный номер ЕМС в десятичном виде в соответствии со стандартом DECT;

9.9. для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T/H приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для передатчика (а также cell_id_extension для ретранслятора) в соответствии со стандартом EN 300 744;

для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T2, работающих в многочастотной MFN сети, приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для передатчика в соответствии со стандартом EN 302 755;

для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T2, работающих в одночастотной SFN сети, приводится идентификационный номер в шестнадцатеричном виде cell_id для зоны выделения в соответствии со стандартом EN 302 755;

9.10. для цифровых станций звукового радиовещания стандарта DRM приводится уникальный 24-битный программный идентификатор в соответствии со стандартом ETSI ES 201 980;

10. приводится при регистрации радиоэлектронных средств базовых станций подвижной радиотелефонной связи, всех радиоэлектронных средств сетей фиксированной радиосвязи, использующих широкополосный доступ, а также цифровых телевизионных станций. При этом:

10.1. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900 (DCS-1800) приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом ETSI EN 300 927 (GSM 03.03);

10.2. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом UMTS;

10.3. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450 приводятся идентификационные номера SID и NID в десятичном виде в соответствии со стандартом 3GPP2 C.S0002-C;

10.4. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ семейства стандартов IEEE 802.11, приводятся старшие 16 байт идентификационного номера SSID в шестнадцатеричном виде в соответствии с семейством стандартов IEEE 802.11;

10.5. для радиоэлектронных средств сетей фиксированной службы, использующих широкополосный доступ стандарта IEEE 802.16 d/e, приводятся старшие 3 байта идентификационного номера BSID в шестнадцатеричном виде в соответствии со стандартом IEEE 802.16 d/e;

10.6. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартами 3GPP TS 36.300 и 3GPP TS 23.003;

10.7. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта TETRA приводится идентификационный номер MNC в десятичном виде в соответствии со стандартом TETRA;

10.8. для радиоэлектронных средств базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта DECT приводятся идентификационные номера EMC+FMID в десятичном виде в соответствии со стандартом DECT;

10.9. для цифровых телевизионных станций стандарта DVB-T/T2/H приводятся идентификационные номера в шестнадцатеричном виде network_id, original_network_id и network_name в соответствии со стандартами EN 300 468, TR 101 211 и TS 101 162;

11. приводится при регистрации радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб;

12. приводится в соответствии с Нормами на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения (Нормы 19-02, утвержденные решением Государственной комиссии по радиочастотам от 24.05.2013, протокол 13-18 , и приложением I Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) при регистрации радиоэлектронных средств, не включенных отдельной строкой в частотно-территориальный план радиоэлектронного средства (сети), приложенный к разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов или при необходимости уточнения сведений;

13. указываются владельцами VSAT-станций при их работе через иностранные космические аппараты.